## Slide 1: HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ 39
ĐỀ TÀI:
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LÀM VIỆC CỦA KẾT CẤU DẦM LIÊN HỢP THÉP BÊ TÔNG CẢI TIẾN (GUBEAM)
Trình bày bởi: - Trần Mạnh Cường - 65CX1 - Đàm Vĩnh Hưng - 65CX1 - Vũ Đức Trung - 65CX1 | Giáo viên hướng dẫn: - PGS.TS. NGUYỄN NGỌC THẮNG - TS. KHÚC HỒNG VÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG TRÌNH

## Slide 2
Mở đầu
Phương pháp
nghiên
cứu
Kết quả tính toán
Kết luận và Kiến nghị
NỘI DUNG BÁO CÁO

## Slide 3: MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, việc nâng cao khả năng chịu uốn của dầm bê tông cốt thép (BTCT) thông qua việc ứng dụng các vật liệu tiên tiến và các giải pháp cấu tạo mới đã thu hút sự quan tâm đáng kể của giới nghiên cứu và thực hành kỹ thuật.
Nhiều nghiên cứu sử dụng các bản thép dán như thép chữ U hoặc thép dạng áo bọc (steel jacket), nhằm nâng cao khả năng chịu uốn và độ cứng của dầm BTCT. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào việc gia cường hoặc sửa chữa các kết cấu hiện hữu, trong đó lớp thép bên ngoài chỉ đóng vai trò là phần tử gia cường bổ sung.
Nghiên cứu sử dụng thép tấm chữ U bao bọc BTCT được xem như một thành phần chịu lực chính của tiết diện; tham gia trực tiếp vào cơ chế chịu uốn của cấu kiện. Đồng thời, lớp thép này còn đóng vai trò như ván khuôn vĩnh viễn; giúp đơn giản hóa quá trình thi công, giảm nhu cầu sử dụng cốp pha và nâng cao hiệu quả tổ chức xây dựng.
TÍNH CẤP THIẾT CỦA NGHIÊN CỨU

## Slide 4
Cấu kiện BTCT liên hợp hiện nay chủ yếu tập trung vào các dạng như thép hình bọc bê tông hoặc ống thép nhồi bê tông... Trong khi đó, các nghiên cứu về dạng thép tấm mỏng bọc ngoài kết cấu BTCT còn tương đối hạn chế, thiếu hướng dẫn về tính toán lý thuyết cũng như kiểm chứng bằng mô hình lý thuyết và thực nghiệm mô hình.
Đề xuất mô hình dầm cải tiến thép bọc BTCT liên hợp
Bổ sung cở sở lý thuyết tính toán xác định khả năng làm việc của dầm cải tiến
Đánh giá khả năng làm việc của dầm cải tiến so với dầm thường
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
ĐẶT VẤN ĐỀ

## Slide 5
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
Xây dựng phương trình giải tích xác định khả năng chịu lực của dầm cải tiến
Phương pháp giải tích
Xây dựng mô hình 3D phần tử hữu hạn để đánh giá khả năng chịu lực của dầm cải tiến
Phương pháp phần tử hữu hạn
Chế tạo hai dầm mẫu điển hình
Sau khi dầm đạt cường độ R28, Tiến hành chất tải thí nghiệm tại hiện trường
Phương pháp thí nghiệm hiện trường

## Slide 6
Bài toán
Mặt cắt 1-1 (TH1)
Mặt cắt 1-1 (TH2)
Sơ đồ tính và mặt cắt của Dầm cải tiến (TH1) và dầm thường (TH2)
- 1 nhịp L = 4700 mm
- Tiết diện dầm cải tiến: 220x210
- Sử dụng tấm thép mỏng hình chữ U dày 1mm bọc ngoài BTCT
- Khoảng cách gối đỡ: 4500 mm
- Điểm đặt 2 lực tập trung P các gối gần nhất: 1250 mm
Bài toán kết cấu dầm đơn giản

## Slide 7
yc: là trọng tâm của thép bọc bê tông hình chữ U
x: là chiều cao vùng nén
Mu: là mô men chống uốn của thép bọc bê tông hỉnh chữ U
được xác định theo công thức Mu = Wu. Rsu
Rs, Rsc: lần lượt là cường độ chịu kéo và nén của thép chịu lực
Rsu : là cường độ chịu kéo của thép bọc bê tông hình chữ U
Phương pháp giải tích

## Slide 8
Đặc trung cơ học | Giá trị
Thép chịu lực D16 & D12 Cường độ thép CB-300V Mô đun đàn hồi E | g = 78,5 kN/m3 Rs= Rsc= 260Mpa 2´108 kN/m2
Thép bọc chữ U mạ kẽm Cường độ thép G300 dày 1mm Mô đun đàn hồi E | g = 78,5 kN/m2 Rton= 270 Mpa 2´108 kN/m2
Bê tông B25 Cường độ Mô đun đàn hồi E | g = 24 kN/m2; Rb=14,5 Mpa, Rbt= 1,55 Mpa, Rb,ser =18,5 Mpa 2,65´107 kN/m2
Phương pháp phần tử hữu hạn
Mô hình thép bọc chữ U – Mô hình khối BTCT
Mô hình khung thép hàn dầm cải tiến

## Slide 9
Phương pháp thí nghiệm hiện trường
Thí nghiệm nén hiện trường & vị trí đặt các Sensor đo chuyển vị dầm
Chân gá
Đầu đo
Trục vit-me
Trục đỡ
Dây dẫn
Cấu tạo của 1 sensor

## Slide 10
Các hàng chất tải
Lắng nghe đánh giá chuyên gia
Thu hồi thiết bị đo
Quan sát sơ đồ sau bố trí TB đo
Phương pháp thí nghiệm hiện trường

## Slide 11: Kết quả
Loại dầm | Phương pháp | TC1 (Cấp/Bao XM) | TC2 (Cấp/Bao XM) | Ghi chú
Dầm cải tiến (TH1) | Lý thuyết | C7,5/60 | C19/152 | 
 | Thực nghiệm | C9/72 | - | Chuẩn
Dầm thường (TH2) | Lý thuyết | C4/30 | C10/80 | 
 | Thực nghiệm | C6/48 | - | Chuẩn
Tiêu chí 1(TC1): Đánh giá dựa trên điều kiện võng f/L£1/200 Tiêu chí 2 (TC2): Đánh giá dựa trên điều kiện mức giới hạn chịu tải |  |  |  | 

## Slide 12
Chart: Chuyển vị dầm cải tiến bằng PP. FEM
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20
CV | 2.576 | 3.789 | 5.002 | 6.215 | 7.428 | 8.641 | 9.854 | 11.067 | 12.279 | 13.492 | 14.705 | 15.918 | 17.131 | 18.344 | 19.557 | 20.77 | 21.982 | 23.195 | 24.408 | 25.621
CV-gh | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
kêt quả
Hai đường chuyển vị giao nhau trong phạm vi 15~16 cấp tải

## Slide 13
Chart: Quan hệ z ~ cấp tải
CV1 | 1.485 | 1.587 | 3.482 | 9.623 | 17.23 | 19.56
CV2 | 1.258 | 1.362 | 2.905 | 8.104 | 14.52 | 15.72
CV3 | 1.331 | 1.451 | 3.248 | 8.802 | 16.6 | 18.8
CV1-U | 0.641 | 2.405 | 3.933 | 6.475 | 9.089 | 11.422 | 14.589 | 16.869 | 19.81
CV2-U | 0.543 | 1.916 | 3.053 | 4.98 | 7.015 | 8.872 | 11.392 | 13.197 | 15.514
CV3-U | 0.506 | 2.011 | 3.563 | 5.66 | 8.252 | 10.362 | 13.159 | 15.176 | 17.785
FEM | 3.099 | 4.547 | 5.995 | 7.443 | 8.891 | 10.339 | 11.787 | 13.235 | 14.683

Kết quả
- Sai số chuyển từ dương sang âm khi tải tăng.
- Sai số lớn nhất khoảng 30%.
- Khi bỏ giai đoạn tải nhỏ:
Sai số trung bình khoảng 20–25%
Phù hợp với bài toán phân tích phi tuyến
- Độ cứng lớn hơn ở giai đoạn tải nhỏ
- Chuyển vị nhỏ hơn ở giai đoạn tải lớn
Mô hình FEM
Sai số

## Slide 14
Chart: Chuyển vị z ~ thời gian t
Kết quả
CV3
CV2
CV1

## Slide 15
Dầm thường
6 hàng 8 = 48 bao = 24kN
Dầm cải tiến
9 hàng 8 = 72 bao = 36kN
Kết quả

## Slide 16: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
ƯU ĐIỂM
Chiều cao cấu kiện giảm 30-50%
Cốt thép giảm 20%
TỒN TẠI
Phản ứng của thép cốt và bê tông
KIẾN NGHỊ
Nghiên cứu thêm ứng sử của vật liệu và kết cấu
Hệ số chuyển đổi thép cốt ~ thép bọc
Hiện tượng mất ổn định cuc bộ của thép bọc
Cấu kiện cột, sàn, tường, vách

## Slide 17
Đề tài nghiên cứu: Đánh giá khả năng làm việc của kết cấu dầm liên hợp thép bê tông tải tiến (Gubeam) là sự kết hợp của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ GEC - Trường Đại học Thủy Lợi, giúp cho sản phẩm nghiên cứu có tính ứng dụng thực tế cao

## Slide 18
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
CHÚC HỘI NGHỊ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP